| 灯具技术规格书 |
| --- |
| 项目名称 ： |
| 灯具图Lamp photo | 灯体尺寸Product size |
| 灯具编号 Code name |  | 技术要求 Technical requirements |
| 灯具名称 Designation | ø100二次防水LED-点光源A | ■ 高强度透明PC材料一体压铸成型，无缝隙连接，防水防潮； ■ 户外使用抗老化、高阻燃、耐候性能强； ■ 灯点体积精致小巧，呈柔性，使用灵活，一体卡扣设计，防拽扯； ■ 采用铝质线路板（铝基板）加强散热性能，延长使用寿命； ■ 采用二次防水技术工艺，防护等级IP68； ■ 加粗纯铜镀锡连接线，防虚焊抗氧化，信号传输率强； ■ 进口高亮度发光芯片，色彩正、低光衰，户外使用寿命7年以上； ■ 灯具连接件采用四层防水，免拧式专用对接头，避免热胀冷缩； |
| 灯具品牌 Brand | 万通时达 |  |
| 规格型号Serial number | WTSD-02DGY100A-5050CL |  |
| 灯具尺寸 Product size | Ø100*14mm ±5% |  |
| 灯体颜色 Surface color | 高透明 |  |
| 灯具数量 Number |  |  |
| 安装位置 Use position |  |  |
| 光源及电器 Light source and electrical appliance |
| 光源类型 Category | LED-SMD5050 | 整灯功率 Overall power | 5.4W |
| 发光芯片 Light source | CREE/OSRAM/EPISTAR | 输入电压 Input Voltage | □DC12V ■DC24V |
| 发光色温 Light color | ■2000K □6000K | 功率因数 Power factor | ≥0.75 |
| 光 通 量 Luminous flux | 72LM/W | 控制模式 Control | 开关 |
| 光 束 角 Light angle | ≥120° | 灰度等级 Grey scale | 常亮/可调 |
| 光学处理 Optics | □有透镜 ■无透镜 | 灰度起跳 Start | / |
| 光源数量 Chip count | □6Pcs ■18Pcs □48Pcs | 驱动装置 | 独立外置 |
| 标准规范及材质 Specification and material |
| 防护 Protection grade | IP68（外壳阻燃） | 灯体材质 Shell material | 聚碳酸酯（高阻燃PC） |
| 耐候 Weather resistance | -40℃—55℃ | PCB材质 Circuit board | 铝基板 |
| 安全标准 Security | 防触电保护 | 出线方式 Wiring | 两端出对接头 |
| 环境标准 Salt fog | 抗盐雾腐蚀 | 安装配件 Accessories | 铝合金轨道 |
| 使用寿命 Service life | >50000h | 防眩措施 Anti glare | 表面防眩目打砂（可选） |
| 检测报告 Detection | 提供同类灯具国家级检测中心检测报告，报告中包含防触电保护、IP68、盐雾测试、高低温检测项目； |