| 灯具技术规格书 |
| --- |
| 项目名称 ： |
| 灯具图Lamp photo | 灯体尺寸Product size |
| 灯具编号 Code name |  | 技术要求 Technical requirements |
| 灯具名称 Designation | 防眩目（1拼）大功率LED投光灯 | ■ 高压压铸铝灯体，表面静电喷涂金属散热漆处理，散热优越； ■ 加厚散热片集成组，户外使用抗老化、高阻燃、耐候性能强； ■ 连续开关电源，延时启动，避免灯具光源闪断击穿现象； ■ 二次防水工艺，防护等级IP68； ■ 不锈钢304安装支架，避免使用时支架腐烂，高空坠落现象； ■ 采用铝质线路板（铝基板）加强散热性能，延长使用寿命； ■ 全防水高导热水晶胶注封防水； ■ PMMA光学设计，波纹透镜调光，投光精准，无杂光,； ■ 进口芯片，亮度高，光衰比例低，户外使用寿命7年以上； |
| 灯具品牌 Brand | 万通时达 |  |
| 规格型号Serial number | WTSD-TGD100190-18006500 |  |
| 灯具尺寸 Product size | W190mm*H100 ±5% |  |
| 灯体颜色 Surface color | 亮银灰色 |  |
| 灯具数量 Number |  |  |
| 安装位置 Use position |  |  |
| 光源及电器 Light source and electrical appliance |
| 光源类型 Category | LED-SMD1W | 整灯功率 Overall power | 36W |
| 发光芯片 Light source | CREE/OSRAM/EPISTAR | 输入电压 Input Voltage | ■DC24V □AC220V |
| 发光色温 Light color | □RGB全彩 ■1800-6500K | 功率因数 Power factor | ≥0.75 |
| 光 通 量 Luminous flux | 72LM/W | 控制模式 Control | DMX512 |
| 光 束 角 Light angle | □10° □15° ■30° □60° | 灰度等级 Grey scale | ≥256级 |
| 光学处理 Optics | ■有透镜 □无透镜 | 灰度起跳 Start | <10% |
| 光源数量 Chip count | □18Pcs ■36Pcs | 驱动装置 | ■独立外置 □一体内置 |
| 标准规范及材质 Specification and material |
| 防护 Protection grade | IP68 | 灯体材质 Shell material | 高导热压铸铝 |
| 耐候 Weather resistance | -40℃—55℃ | PCB材质 Circuit board | 铝基板 |
| 安全标准 Security | 防触电保护 | 出线方式 Wiring | 背部出对接头 |
| 环境标准 Salt fog | 抗盐雾腐蚀 | 安装配件 Accessories | 304不锈钢可调支架 |
| 使用寿命 Service life | >50000h | 防眩措施 Anti glare | 压铸铝防眩罩 |
| 检测报告 Detection | 提供同类灯具国家级检测中心检测报告，报告中包含防触电保护、IP68、盐雾测试、高低温检测项目； |